## Slide 1: 컴퓨터 구조
일본어학전공 201202564 이영종
스칸디나비아어과 201502134 윤세란
프랑스어과 201502599 이주연
말레이인도네시아어과 201502454 이여진

## Slide 2
Computer Architecture
1st
Week

## Slide 3
Index
MIPS Instruction
Copy
Arithmetic
Logic
Memory Access
Control Transfer
System Call
2. C input/output
3. File Management
Computer Architecture

## Slide 4
Computer Architecture
MIPS INSTRUCTION

## Slide 5
Computer Architecture
Index
Copy
lui rt, imm
OP
TYPE
15
I-Type
Load Upper Immediate
Destination(rt)에 해당하는 레지스터의 상위 16비트에 operand를 load함

## Slide 6
Computer Architecture
Index
Arithmetic
add rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Add
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 더한 결과를 Destination 레지스터에
저장
FN
32

## Slide 7
Computer Architecture
Index
Arithmetic
sub rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Substract
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 뺀 결과를 Destination 레지스터에
저장
FN
34

## Slide 8
Computer Architecture
Index
Arithmetic
slt rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Set Less Than
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 비교한다.
Source1(rs) < Source2(rt) 라면 Destination(rd) = 1
Source1(rs) >= Source2(rt) 라면 Destination(rd) = 0
FN
42

## Slide 9
Computer Architecture
Index
Arithmetic
addi rt, rs, imm
OP
TYPE
8
I-Type
Add Immediate
Source 레지스터(rs)의 값에 imm에 해당하는 비트를 더한다.
이후 이 값을 Destination(rt) 레지스터에 저장한다.

## Slide 10
Computer Architecture
Index
Arithmetic
slti rt, rs, imm
OP
TYPE
10
I-Type
Set Less Than Immediate
Source 레지스터(rs)의 값과 imm의 값을 비교한다.
Rs < imm 일 경우, Destination(rt) = 1
Rs >= imm 일 경우, Destination(rt) = 0

## Slide 11
Computer Architecture
Index
Logic
and rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
And
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 비트 AND 연산 시킨 결과를
Destination 레지스터에 저장
FN
36

## Slide 12
Computer Architecture
Index
Logic
or rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Or
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 비트 OR 연산 시킨 결과를
Destination 레지스터에 저장
FN
37

## Slide 13
Computer Architecture
Index
Logic
xor rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Xor
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 비트 XOR 연산 시킨 결과를
Destination 레지스터에 저장
FN
38

## Slide 14
Computer Architecture
Index
Logic
nor rd, rs, rt
OP
TYPE
0
R-Type
Nor
Source1 레지스터 안의 값과 Source2 레지스터 안의 값을 서로 비트 NOR 연산 시킨 결과를
Destination 레지스터에 저장
FN
39

## Slide 15
Computer Architecture
Index
Logic
andi rt, rs, imm
OP
TYPE
12
I-Type
And Immediate
Source 레지스터 안의 값과 imm의 값을 서로 비트 AND 연산 시킨 결과를 Destination 레지스터에
저장

## Slide 16
Computer Architecture
Index
Logic
ori rt, rs, imm
OP
TYPE
13
I-Type
Or Immediate
Source 레지스터 안의 값과 imm의 값을 서로 비트 OR 연산 시킨 결과를 Destination 레지스터에
저장

## Slide 17
Computer Architecture
Index
Logic
xori rt, rs, imm
OP
TYPE
14
I-Type
Xor Immediate
Source 레지스터 안의 값과 imm의 값을 서로 비트 XOR 연산 시킨 결과를 Destination 레지스터에
저장

## Slide 18
Memory Access
Computer Architecture
lw rt, imm(rs)
OP
TYPE
35
I-Type
Load Word
Rs 레지스터에 있는 값과 imm을 더한다.
더한 결과 값에 있는 주소의 메모리에 Access하여
Rd 레지스터에 해당 값을 불러온다.

## Slide 19
Memory Access
Computer Architecture
sw rt, imm(rs)
OP
TYPE
43
I-Type
Storw Word
Rs 레지스터에 있는 값과 imm을 더한다.
더한 결과 값에 있는 주소의 메모리에 Access하여
Rd 레지스터에 있는 값을 해당 메모리에 저장한다.

## Slide 20
Computer Architecture
Index
Control Transfer
j L
OP
TYPE
2
J-Type
Jump
Address에 해당하는 값에 *4를 하고, 그 결과값을 PC에 저장함

## Slide 21
Computer Architecture
Index
Control Transfer
jr rs
OP
TYPE
0
R-Type
Jump Register
Rs 레지스터에 있는 값을 PC에 저장함
FN
8

## Slide 22
Computer Architecture
bltz rs, L
OP
TYPE
1
I-Type
Branch Less Than Zero
Source 레지스터의 값과 $zero 레지스터의 값을 비교한다.
Rs < $zero 라면, PC에 offset*4한 만큼을 가산한다.
Index
Control Transfer

## Slide 23
Computer Architecture
beq rs, rt, L
OP
TYPE
4
I-Type
Branch on Equal
Source 레지스터의 값과 Destination 레지스터의 값을 비교한다.
Rs = Rt 라면, PC에 offset*4한 만큼을 가산한다.
Index
Control Transfer

## Slide 24
Computer Architecture
bne rs, rt, L
OP
TYPE
5
I-Type
Branch Not Equal
Source 레지스터의 값과 Destination 레지스터의 값을 비교한다.
Rs != Rt 라면, PC에 offset*4한 만큼을 가산한다.
Index
Control Transfer

## Slide 25
Computer Architecture
Index
Control Transfer
jal L
OP
TYPE
3
J-Type
Jump And Link
PC+8의 값을 $ra($31) 레지스터에 저장한다.
Address에 해당하는 값에 *4를 하고, 그 결과값을 PC에 저장함

## Slide 26
Computer Architecture
Index
Control Transfer
syscall
OP
TYPE
0
R-Type
System Call
$v0($2)의 값을 System Call Code로 정의, 이 값에 따라 특정한 OS-like 기능을 수행한다.
FN
12

## Slide 27
Computer Architecture

## Slide 28
Computer Architecture
C INPUT/OUTPUT

## Slide 29
User Interface
Computer Architecture
Code
while (1) {
printf(">>>");
gets_s(command, sizeof(command));
cmd0 = command[0];
switch (cmd0) {
case 'l':
strtok(command, " \n");
strcat(path,strtok(NULL, " \n"));
load(path);
continue;
case 'm':
strtok(command, " \n");
strcat(stok1, strtok(NULL, " \n"));
strcat(stok2, strtok(NULL, " \n"));
showmemory(stok1, stok2);
continue;
case 'x':
exit(0);
}
}

## Slide 30
Functions
Computer Architecture
Code
void showmemory(char stok1[], char stok2[]) {
U n1 = atoi(stok1);
U n2 = atoi(stok2);
int i = n1;
while (i <= n2) {
printf("[%d] : %08x\n", i, M[i]);
i++;
}
memset(stok1, 0x00, sizeof(stok1));
memset(stok2, 0x00, sizeof(stok2));
}

## Slide 31
Computer Architecture
FILE MANAGEMENT

## Slide 32
Binary/Text
Computer Architecture
Text File
0과 1만으로 이루어진 Binary File이므로
공백도 \n도 없는 것이 정상.
왼쪽의 파일은 임의로 32비트 단위로 \r\n을 삽입한 상태
읽어들일 때 0과 1을 제외한 문자열은 전부 제외하고 로드
명령어들은 본 ppt에 제시된 모든 명령어

## Slide 33
Binary/Text
Computer Architecture
Binary File
Binary file의 확장자는 .bin
Little Endian의 방식을 사용하므로,
0xaabbccdd는 dd cc bb aa 순으로 저장됨
출력은 fwrite 함수로, 입력은 fread 함수로
실행

## Slide 34
Functions
Computer Architecture
Code
void load(char path[], int bin_r) { //하드로부터 binary file이나 text file을 불러오는 함수입니다.
char checker;
char input[33] = { 0, };
if (bin_r) {
FILE *fp = fopen(path, "rb");
unsigned int instr;
int I = 0;
int k = 0;
if (fp == NULL) {
printf(“File Doesn’t Exist!\n”);
exit(-1);
}
while (fread(&instr, sizeof(unsigned int), 1, fp) == 1) {
M[k] = instr;
k++;
}
fclose(fp);
}

## Slide 35
Functions
Computer Architecture
Code
int getOp(unsigned int instr) { return (instr >> 26); }
int getRs(unsigned int instr) { return ((instr << 6) >> 27); }
int getRt(unsigned int instr) { return ((instr << 11) >> 27); }
int getRd(unsigned int instr) { return ((instr << 16) >> 27); }
int getSh(unsigned int instr) { return ((instr << 21) >> 27); }
int getFn(unsigned int instr) { return ((instr<<26)>>26); }
int getOffset(unsigned int instr) {
int offset = (instr << 16);
offset = offset >> 16;
return offset;
} // Offset이 signed int로 반환됩니다. sign-extention이 일어납니다.
int getAddr(unsigned int instr) { return ((instr << 6) >> 6); }

## Slide 36
Computer Architecture
2nd
Week

## Slide 37
Index
Overall Design
Function Level
2. Test Program(Machine Instruction)
Computer Architecture

## Slide 38
Computer Architecture
OVERALL
DESIGN

## Slide 39
Functions
Computer Architecture
Code
void datapath(int n) {
do {
U instr;
fetch_instr(&instr);
if (instr == 0x0000000c) {
break; //syscall을 만나면 이 datapath는 종료됩니다.
}
else operation(instr);
} while (n);
}
/*
Step 명령어는 n=0
Go 명령어는 n=1
*/

## Slide 40
Functions
Computer Architecture
Code
void fetch_instr(unsigned int* instr) {
*instr = M[cvt_arry(PC)];
} //PC를 1/4한 값을 M 배열에서 찾아서 instr에 입력합니다.
int cvt_arry(unsigned int num) {
if ((num % 4) != 0) {
printf("exception occurred\n");
return FALSE;
}
return (num / 4);
} // 4의 배수를 4로 나누어주는 함수. 만일 4의 배수가 아니라면 exception occurred라는 메시지와 함께 FALSE를 반환합니다.

## Slide 41
Functions
Computer Architecture
Code
int operation(U instr) {
int op = getOp(instr); // 먼저 instr의 op를 취득하여 판별합니다.
if (op == 0) { // op가 0이라면 ALU를 거치는 명령어라는 의미입니다. 이 명령어는 전부 R-Type입니다.
int rd = getRd(instr); //그러므로 rd, rs, rt, fn을 취득할 필요가 있습니다.
int rs = getRs(instr);
int rt = getRt(instr);
int fn = getFn(instr);
alu(rd, rs, rt, fn); //나머지는 ALU() 함수가 알아서 처리할 것입니다.
return TRUE;
}
else if (op == 2) { // j 명령어는 I-Type도 R-Type도 아니므로 따로 처리합니다.
U addr = getAddr(instr);
addr = cvt_addr(addr);
jmp(addr);
return TRUE;
}
else if (op == 3) { // jal도 마찬가지로 따로 처리했습니다.
U addr = getAddr(instr);

## Slide 42
Functions
Computer Architecture
Code
addr = cvt_addr(addr);
jal(addr);
return TRUE;
}
else { // 위의 R-Type과 J-Type 명령어를 제하면 전부 I-Type 명령어만 남으므로 else 문에서 처리하도록 합니다.
int rs = getRs(instr);
int rt = getRt(instr);
int offset = getOffset(instr);
i_type(op, rs, rt, offset); //I-Type 명령어에서 알아서 처리합니다.
return TRUE;
}
}

## Slide 43
Functions
Computer Architecture
Code
void alu(int rd, int rs, int rt, int fn) {
switch (fn) {
case 8:
jr(rs);
return;
case 32:
add(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 34:
sub(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 36:
and(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 37:
or(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 38:
xor(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 39:
nor(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
case 42:
slt(rd, rs, rt);
advance_PC(4);
return;
default:
printf("Undefined Funtion!");
advance_PC(4);
}
}

## Slide 44
Functions
Computer Architecture
Code
void i_type(int op, int rs, int rt, int offset) {
switch (op) {
case 1:
bltz(rs, offset); return;
case 4:
beq(rs, rt, offset); return;
case 5:
bne(rs, rt, offset); return;
case 8:
addi(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 10:
slti(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 12:
andi(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 13:
ori(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 14:
xori(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 15:
lui(rt, offset); advance_PC(4);
return;
case 35:
lw(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
case 43:
sw(rt, rs, offset); advance_PC(4);
return;
default:
printf("Undefined Opcode!!(%d)", op);
advance_PC(4);
return;
}
}

## Slide 45
Functions
Computer Architecture
Code
void jal(U addr) {
R[31] = PC + 8; //다시 돌아올 $ra가 현재 PC에서 두 줄 뒤로 설정됩니다.
PC = ((PC&0xf0000000)|addr);
}
void jmp(U addr) {
PC = ((PC&0xf0000000)|addr);
}

## Slide 46
Functions
Computer Architecture
Code
void bltz(int rs, int offset) {
if ((0x80000000&R[rs])==0x80000000) {
advance_PC(offset<<2);
}
else advance_PC(4);
}
void beq(int rs, int rt, int offset) {
if (R[rs] == R[rt]) {
advance_PC(offset<<2);
}
else advance_PC(4);
}
void bne(int rs, int rt, int offset) {
if (R[rs] != R[rt]) {
advance_PC(offset<<2);
}
else advance_PC(4);
}

## Slide 47
Computer Architecture
TEST PROGRAM

## Slide 48
Test #1
Computer Architecture
Assembly
addi $s0, $s0, 100
loop: beq $s0, $zero, endif
add $s1, $s1, $s0
addi $s0, $s0, -1
j loop
endif: addi $v0, $zero, 10
syscall

## Slide 49
Test #1
Computer Architecture
Machine Instruction
[00000000] 00100010000100000000000001100100 addi $16, $16, 100
[00000004] 00010010000000000000000000000100 beq $16, $0, 16
[00000008] 00000010001100001000100000100000 add $17, $17, $16
[0000000c] 00100010000100001111111111111111 addi $16, $16, -1
[00000010] 00001000000000000000000000000001 j 0x00000004
[00000014] 00100000010000100000000000001010 addi $2, $2, 10
[00000018] 00000000000000000000000000001100 syscall

## Slide 50
Test #1
Computer Architecture
Result
수행 결과, $s1($17)에는 5050이 저장됨
0x13ba = 5050
1+2+3+…+100=5050

## Slide 51
Test #2
Computer Architecture
Assembly
lw $t0, 0($s1)
addi $t1, $zero, 0
loop: addi $t1, $t1, 1
beq $t1, $s2, done
add $t2, $t1, $t1
add $t2, $t2, $t2
add $t2, $t2, $s1
lw $t3, 0($t2)
slt $t4, $t0, $t3
beq $t4, $zero, loop
addi $t0, $t3, 0
j loop
Done: addi $v0, $zero, 10
syscall
#$s1에는 특정 배열의 주소가, $s2에는 배열의 크기가 저장되어 있음

## Slide 52
Test #2
Computer Architecture
Machine Instruction
[00000008] 10001110001010000000000000000000 lw $8, 0($17)
[0000000c] 00100000000010010000000000000000 addi $9, $0, 0
[00000010] 00100001001010010000000000000001 addi $9, $9, 1
[00000014] 00010001001100100000000000001001 beq $9, $18, 36
[00000018] 00000001001010010101000000100000 add $10, $9, $9
[0000001c] 00000001010010100101000000100000 add $10, $10, $10
[00000020] 00000001010100010101000000100000 add $10, $10, $17
[00000024] 10001101010010110000000000000000 lw $11, 0($10)
[00000028] 00000001000010110110000000101010 slt $12, $8, $11
[0000002c] 00010001100000000000000000000010 beq $12, $0, 8
[00000030] 00100001011010000000000000000000 addi $8, $11, 0
[00000034] 00001000000000000000000000000100 j 0x00000010
[00000038] 00100000000000100000000000001010 addi $2, $0, 10
[0000003c] 00000000000000000000000000001100 syscall

## Slide 53
Test #2
Computer Architecture
Machine Instruction
[00000000] 00110110001100010000000001000000 ori $17, $17, 0x0044 #s1 = A[0]
[00000004] 00100010010100100000000000000110 addi $18, $18, 6 #Array_size = 6
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
[00000044] 00000000000000000000000000010001 (int) 17
[00000048] 00000000000000000000000011001000 (int) 200
[0000004c] 00000000000000000000000101011110 (int) 350
[00000050] 00000000000000000000011101010000 (int) 1872
[00000054] 00000000000000000000010001100100 (int) 1124
[00000058] 00000000000000000000011010010101 (int) 1685

## Slide 54
Test #2
Computer Architecture
Result
수행 결과, $t0($8)에는 1872가 저장됨
0x750 = 1872

## Slide 55
Test #3
Computer Architecture
Assembly
j main
mult1: addi $t2, $zero, 0
addi $t3, $zero, 0
if: bne $t2, $t1, mult2
jr $ra
mult2: addi $t2, $t2, 1
add $t3, $t3, $t0
j if
main: addi $s0, $zero, 5
j fact
end: syscall
nop
fact: add $t0, $zero, $s0
add $t1, $zero, $t0
addi $t4, $zero, 0
loop: addi $t1, $t1, -1
jal mult1
nop
add $t4, $t4, $t3

## Slide 56
Test #3
Computer Architecture
Assembly
add $t0, $zero, $t4
slti $t5, $t1, 2
beq $t5, $zero, loop
add $s1, $zero, $t4
j end
# 5!를 구하는 프로그램.

## Slide 57
Test #3
Computer Architecture
Assembly
[00000000] 00001000000000000000000000001000
[00000004] 00100000000010100000000000000000
[00000008] 00100000000010110000000000000000
[0000000c] 00010101010010010000000000000010
[00000010] 00000011111000000000000000001000
[00000014] 00100001010010100000000000000001
[00000018] 00000001011010000101100000100000
[0000001c] 00001000000000000000000000000011
[00000020] 00100000000100000000000000000101
[00000024] 00001000000000000000000000001100
[00000028] 00000000000000000000000000001100
[0000002c] 00000000000000000000000000000000
[00000030] 00000000000100000100000000100000
[00000034] 00000000000010000100100000100000
[00000038] 00100000000011000000000000000000
[0000003c] 00100001001010011111111111111111
[00000040] 00001100000000000000000000000001
[00000044] 00000000000000000000000000000000
[00000048] 00000000000010110110000000100000

## Slide 58
Test #3
Computer Architecture
Assembly
[0000004c] 00000000000011000100000000100000
[00000050] 00101001001011010000000000000010
[00000054] 00010001101000001111111111111010
[00000058] 00000000000011001000100000100000
[0000005c] 00001000000000000000000000001010

## Slide 59
Test #3
Computer Architecture
Result
수행 결과, $s1($17)에는 120이 저장됨
0x78 = 5! = 120

## Slide 60
Computer Architecture
3rd
Week

## Slide 61
Assembly to Binary
Computer Architecture
detail
21가지 명령어들만 사용하는 assembly 파일에 한하여 binary file로 변환할 수 있는 프로그램 구축.
코딩의 편의성을 위하여 제작

## Slide 62
Assembly to Binary
Computer Architecture
detail
ASCII 코드로 구성된 text 파일
Little Endian으로 작성된 binary 파일
Big Endian으로 작성된 binary 파일